## Slide 1: Introduction Terminal
Lecturer : 林政皓 林佳緯

## Slide 2: Outline
工作站使用
附錄一
附錄二

## Slide 3: 第一步、設定要使用的工作站
Add terminal address
  Terminal address : linux01~linux35, ee01~ee10
  Example : ee03.ee.nctu.edu.tw
1
2
3
4

## Slide 4: 第二步、登入帳號
Account : dcs01~dcs90
  Check dcs_workstation.pdf
Default password :
  dcsdcs
1
2
3
4

## Slide 5: 第三步、tar檔
將作業解壓縮到你的工作站目錄底下

## Slide 6: 第四步、進到要操作的資料夾
透過指令 ls 去看目前的目錄下有哪些檔案
  經過剛才的tar檔，會看到LAB01在目前的目錄下
透過指令 cd 進入資料夾 (以Practice舉例)
  Practice裡是完整的程式碼，給同學們練習指令用
1
2
3

## Slide 7
00_TESTBED
  裡面放要測試的Pattern，基本上是不需要動到這裡，助教已經寫好Pattern
01_RTL
  裡面的 .sv 檔 是你們要編輯程式碼的檔案
  因為要編輯完需要跑 simulation，所以裡面會將 00_TESTBED 裡的檔案連結過來
02_SYN
  讓你們跑合成的地方
  合成需要你們的RTL code，所以裡面會將 01_RTL 裡的 .sv連結過來

## Slide 8: 第五步、進入01_RTL
在01_RTL完成你的 Design
  RTL編輯 (請參考附錄一)
  透過指令 ./01_run 去做simulation

## Slide 9: Fail
如果看到這個圖案代表你的程式有BUG
  請使用nWave看你的波形去Debug (請參考附錄二)

## Slide 10: Pass
如果看到這個圖案代表你的Design通過所有的Pattern

## Slide 11: 第六步、進入02_SYN
在02_SYN合成你的Design
  透過指令 cd .. 退回上一層
  透過指令 ./01_run_dc 去合成

## Slide 12: 合成成功
檢查 syn.log 檔裡有沒有出現error
檢查 Report 資料夾裡有沒有出現 .area .timing .resource 三個檔案
  可以打開那三個檔案，看看合成的資訊

## Slide 13
Congratulations

## Slide 14: 附錄一、Notepad++

## Slide 15: 連接工作站
Plug-in
  NppFTP
    The same as edit on the terminal
1
2

## Slide 16: 附錄二、nWave
Command : nWave & or nWave

## Slide 17: Get Signal
Open file
  File -> Open -> xxx.fsdb -> ok
Get signal
  Signal -> get signals -> [choose your signals] -> apply -> ok
Example

## Slide 18: Reload
File -> Reload
  After refreshing your .fsdb file, you can use “ Reload ” to modify waveform.
  There is no need to open .fsdb file again

## Slide 19: Signal Value Notation and Radix
Siganl Value Notation
  Waveform -> signal value notation
  Signed, unsigned and so on
Siganl Value Radix
  Waveform -> signal value radix
  binary, decimal , hex and so on